Проект

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2018 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор оборудования глубокой печати

Регистрационный номер

Содержание

I.Общие сведения……………………………………………………………………………..….….2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)……………………….………...3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций………………………………………………….……….............4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка оборудования глубокой печати к работе»....4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Печатание на оборудовании глубокой печати».…….…..8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание оборудования глубокой печати»………………………………………………………………………………..…………….13

IV. Сведения об организациях разработчиках профессионального стандарта………………...23

I. Общие сведения

| Нанесение изображений на запечатываемый материал с использованием оборудования глубокой печати |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Тиражирование оригиналов изображений с использованием оборудования глубокой печати

Группа занятий:

| 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы | 7323 | Отделочники и переплетчики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| 7322 | Печатники |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 13.30.5 | Нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду |
| --- | --- |
| 17.21 | Производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
| 17.24 | Производство обоев |
| 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| 18.11 | Печатание газет |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; прочая |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка оборудования глубокой печати к работе | 4 | Подготовка материалов, необходимых для выполнения печатных работ на оборудовании глубокой печати | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка и проверка комплектов печатных форм глубокой печати | A/02.4 |  |
|  |  |  | Подготовка и загрузка запечатываемого материала в лентопроводящую систему оборудования глубокой печати | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка и загрузка запечатываемого материала в листопроводящую систему оборудования глубокой печати | A/04.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка к работе сушильных и вспомогательных устройств, входящих в состав оборудования глубокой печати | A/05.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка к работе устройств отделки и конвертинга, входящих в состав оборудования глубокой печати | A/06.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка печатных секций оборудования глубокой печати для выполнения задания | А/07.4 | 4 |
| B | Печатание на оборудовании глубокой печати | 5 | Проверка соответствия расходных материалов требованиям задания | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Установка печатных форм в оборудование глубокой печати | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Настройка лентопроводящей системы оборудования глубокой печати | B/03.5 |  |
|  |  |  | Настройка листопроводящей системы оборудования глубокой печати | B/04.5 |  |
|  |  |  | Печатание первых (контрольных) оттисков на оборудовании глубокой печати и их утверждение | В/05.5 | 5 |
|  |  |  | Печатание тиража на оборудовании глубокой печати с проверкой качества отпечатанной продукции | В/06.5 | 5 |
| C | Техническое обслуживание оборудования глубокой печати | 5 | Обслуживание оборудования глубокой печати по окончании печатания тиража | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Передача оборудования глубокой печати по смене | C/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования глубокой печати к работе | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор оборудования глубокой печати Печатник глубокой печати |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на оборудовании глубокой печати не менее 1 года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке [6] |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7322 | Печатники |
| ЕТКС | §§ 17-23 | Печатник глубокой печати |
| ОКПДТР | 16548 | Печатник глубокой печати |
| ОКСО | 2.29.01.27 | Мастер печатного дела |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка материалов, необходимых для выполнения печатных работ на оборудовании глубокой печати | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка климатических условий в помещении с оборудованием глубокой печати |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочей зоны для приема и размещения расходных материалов, необходимых для выполнения задания |
|  | Подготовка расходных материалов, проверка качества и количества расходных материалов требованиям задания |
|  | Подбор и подготовка вспомогательного оборудования, технологической оснастки, приборов, инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения рабочего задания |
|  | Организация работ по применению вспомогательного оборудования, технологической оснастки, приборов, инструментов и приспособлений, необходимых при печатании продукции на оборудовании глубокой печати |
|  | Подготовка вспомогательного оборудования под приём готовой продукции |
|  | Безопасная транспортировка расходных материалов внутри помещения |
|  | Оформление технической и учетной документации |
| Необходимые умения | Оценивать климатические условия в помещении с оборудованием плоской офсетной печати |
|  | Проводить подготовку расходных материалов для выполнения задания |
|  | Оценивать качество и количество расходных материалов, необходимых для выполнения рабочего задания, и производить отбраковку материалов с дефектами |
|  | Определять необходимые вспомогательное оборудование, технологическую оснастку, инструменты и приспособления, а также подбирать их, в соответствии с заданием |
|  | Проверять исправность вспомогательного оборудования, технологической оснастки, инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения рабочего задания, и рационально размещать их в рабочей зоне |
|  | Применять информационные технологии, компьютерные и телекоммуникационные средства при выполнении рабочего задания |
|  | Безопасно перемещать расходные материалы внутри помещения вручную и с использованием механизированных средств |
|  | Оформлять учетно-отчетную документацию по виду работ |
| Необходимые знания | Требования к климатическим условиям в помещении с оборудованием глубокой печати |
|  | Виды и свойства материалов, используемых в глубокой печати |
|  | Качество расходных материалов, используемых при печатании на оборудовании глубокой печати, правила их проверки на соответствие предъявляемым требованиям |
|  | Правила подготовки расходных материалов для проведения печатных работ |
|  | Правила проверки вспомогательного оборудования, технологической оснастки, инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения задания |
|  | Профессиональная терминология в области полиграфической техники и технологии |
|  | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Правила пользования компьютерными и телекоммуникационными средствами |
|  | Правила транспортировки расходных материалов внутри помещения |
|  | Способы выполнения производственного задания |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов |
| Другие характеристики | Специализация по видам оборудования глубокой печати |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и проверка комплектов печатных форм глубокой печати | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение печатных форм глубокой печати и проверка их соответствия заданию |
| --- | --- |
|  | Проверка качества печатных форм глубокой печати |
|  | Безопасная транспортировка печатных форм глубокой печати внутри помещения |
|  | Оформление технической и учетной документации |
| Необходимые умения | Получать печатные формы глубокой печати и проверять их соответствие заданию |
|  | Проверять качество печатных форм глубокой печати визуальным осмотром |
|  | Применять информационные технологии, компьютерные и телекоммуникационные средства при выполнении рабочего задания |
|  | Безопасно перемещать печатные формы глубокой печати внутри помещения с использованием механизированных средств |
|  | Оформлять учетно-отчетную документацию по виду работ |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Правила эксплуатации оборудования глубокой печати |
|  | Требования к качеству печатных форм глубокой печати |
|  | Профессиональная терминология в области полиграфической техники и технологии |
|  | Правила пользования компьютерными и телекоммуникационными средствами |
|  | Правила транспортировки печатные формы глубокой печати внутри помещения |
|  | Способы выполнения производственного задания |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов |
| Другие характеристики | Специализация по видам оборудования глубокой печати |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и заправка ленты запечатываемого материала в лентопроводящую систему оборудования глубокой печати | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности узлов оборудования глубокой печати согласно инструкции по эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Настройка лентопроводящей системы от рулонной зарядки до приёмных устройств к работе согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Настройка печатных секций оборудования глубокой печати согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Подготовка систем подачи краски согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Подготовка к работе сушильного устройства, устройств охлаждения и нанесения силиконового раствора согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Подготовка к работе отделочных устройств, входящих в состав оборудования глубокой печати |
|  | Загрузка профайлов в пульт управления оборудования глубокой печати в соответствие с заданием |
|  | Проверка работоспособности оборудования глубокой печати на холостом ходу |
|  | Оформление отчетной документации |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие параметров работы узлов оборудования глубокой печати требованиям инструкции по эксплуатации |
|  | Настраивать лентопроводящую систему и печатные секции оборудования глубокой печати |
|  | Настраивать сушильное устройство, устройства охлаждения и нанесения силиконового раствора, а также отделочные устройства, входящие в состав оборудования глубокой печати |
|  | Загружать профайлы в пульт управления оборудования плоской офсетной печати |
|  | Проверять работоспособность оборудования глубокой печати на холостом ходу |
|  | Определять основные неисправности в работе оборудования глубокой печати |
|  | Заполнять отчётную документацию |
| Необходимые знания | Принципы работы, устройство и особенности работы оборудования глубокой печати |
|  | Основные технологические операции подготовки оборудования глубокой печати к выполнению рабочего задания |
|  | Приемы настройки оборудования глубокой печати |
|  | Способы выполнения рабочего задания |
|  | Виды и способы работы с программным обеспечением пульта управления оборудования глубокой печати |
|  | Правила эксплуатации оборудования глубокой печати |
|  | Профессиональная терминология в области полиграфической техники и технологии |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Правила оформления необходимой отчетной документации |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и загрузка запечатываемого материала в листопроводящую систему оборудования глубокой печати | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности устройств оборудования глубокой печати с листовой подачей запечатываемого материала согласно инструкции по эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Подготовка листопроводящей системы от самонаклада до приёмного устройства к работе |
|  | Настройка листопроводящей системы на заданный формат |
|  | Регулирование натиска в печатных секциях |
|  | Подготовка к работе сушильных вспомогательных и отделочных устройств |
|  | Подготовка к работе приёмно-выводного устройства |
|  | Оформление отчетной документации |
| Необходимые умения | Настраивать устройства листопроводящей системы на заданные режимы работы |
|  | Запускать в работу оборудование глубокой печати с листовой подачей запечатываемого материала |
|  | Контролировать работу оборудования глубокой печати с листовой подачей запечатываемого материала в рабочем режиме |
|  | Определять и устранять неисправности в работе оборудования глубокой печати с листовой подачей запечатываемого материала |
|  | Осуществлять настройку сушильных и отделочных устройств, приёмно-выводного устройства, входящих в состав оборудования глубокой печати |
|  | Определять и устранять основные неисправности в работе сушильных и отделочных устройств, приёмно-выводного устройства, входящих в состав оборудования глубокой печати |
|  | Заполнять отчётную документацию |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати и устройств, входящих в их состав |
|  | Технологические операции по подготовке и настройке к работе оборудования глубокой печати |
|  | Приемы настройки оборудования глубокой печати с листовой подачей запечатываемого материала на нужный формат |
|  | Способы выполнения производственного задания |
|  | Профессиональная терминология в области полиграфической техники и технологии |
|  | Правила эксплуатации оборудования глубокой печати с листовой подачей запечатываемого материала |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Правила оформления необходимой технической и учетной документации |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе сушильных и вспомогательных устройств оборудования глубокой печати | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и настройка сушильных и вспомогательных устройства |
| --- | --- |
|  | Проверка и настройка системы воздухообмена |
|  | Проверка системы регулирования температуры |
|  | Проверка системы подачи воды |
| Необходимые умения | Проверять и настраивать сушильные и вспомогательные устройства оборудования глубокой печати в соответствии с выполняемым заданием и технологическими инструкциями |
|  | Выявлять и устранять неполадки в работе сушильных и вспомогательных устройств оборудования глубокой печати |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство сушильных и вспомогательных устройств оборудования глубокой печати |
|  | Правила проверки и эксплуатации сушильных и вспомогательных устройств оборудования глубокой печати |
|  | Профессиональная терминология в области полиграфической техники и технологии |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Специализация по видам оборудования глубокой печати |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе устройств отделки и конвертинга, входящих в состав оборудования глубокой печати | Код | A/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности секций для отделки и конвертинга, входящих в состав оборудования глубокой печати |
| --- | --- |
|  | Получение и установка высекальных штампов, замена износившихся |
|  | Подбор и монтаж формных цилиндров глубокой печати для нанесения специальных лаковых покрытий |
| Необходимые умения | Проверять исправность и устранять неполадки дополнительных секций для отделки и конвертинга |
|  | Производить монтаж формных цилиндров глубокой печати, высекальных штампов |
|  | Контролировать качество и состояние поверхности лаконаносящих валов и объём их ячеек |
|  | Контролировать состояние и работоспособность высекальных штампов |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Правил эксплуатации оборудования глубокой печати |
|  | Правила монтажа и ухода за формными цилиндрами глубокой печати и высекальными штампами |
|  | Профессиональная терминология в области полиграфической техники и технологии |
|  | Методы профилактики неполадок в работе секций отделки и конвертинга |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнения работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка печатных секций оборудования глубокой печати для выполнения задания | Код | A/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности печатных секций оборудования глубокой печати |
| --- | --- |
|  | Получение печатных форм и проверка их качества и соответствия заказу, отбраковка печатных форм |
|  | Подготовка красочного аппарата для печати заказа |
|  | Подготовка печатного аппарата для печати заказа и установка печатных форм для печати очередного заказа |
|  | Ввод на пульте управления данных для предварительной настройки красочного аппарата |
|  | Совмещение красочных изображений, получение пробного (контрольного) оттиска, его утверждение в качестве образца у мастера или начальника цеха |
| Необходимые умения | Проверять исправность печатной секции оборудования глубокой печати |
|  | Контролировать качество печатных форм на их соответствие заказу |
|  | Выполнять подготовку печатных секций и вспомогательных устройств к печати заказа |
|  | Поддерживать в работоспособном состоянии печатные формы |
|  | Вводить на пульте управления данных для предварительной настройки красочного аппарата |
|  | Настраивать красочный аппарат |
|  | Настраивать печатный аппарат |
|  | Измерять визуальную плотность цвета и (Е (отклонение) цвета полученного оттиска от заданного цвета |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Технические требования к печатным формам глубокой печати и правила их подготовки к работе, методы контроля их качества |
|  | Правила эксплуатации печатных секций оборудования глубокой печати |
|  | Типичные неполадки в работе печатных секций и методы их устранения |
|  | Взаимодействие краски с запечатываемым материалом |
|  | Правила ухода за печатными формами |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Печатание на оборудовании глубокой печати | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор оборудования глубокой печати Старший печатник глубокой печати Печатник глубокой печати |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на оборудовании глубокой печати не менее 2 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке [6] |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование программы повышения квалификации по профилю деятельности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7322 | Печатники |
| ЕТКС | §§ 17-23 | Печатник глубокой печати |
| ОКПДР | 16548 | Печатник глубокой печати |
| ОКСО | 2.29.01.27 | Мастер печатного дела |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка соответствия расходных материалов требованиям задания | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на печать |
| --- | --- |
|  | Определение последовательности выполнения работ |
|  | Контроль комплектности и качества расходных материалов, необходимых для проведения печатных работ на оборудовании глубокой печати |
| Необходимые умения | Определять вид запечатываемых и вспомогательных материалов |
|  | Определять тип печатной краски и осуществлять смешение красок для получения необходимого цвета |
|  | Выбирать способы действия по проведению подготовительных работ |
|  | Осуществлять контроль проведения подготовительных работ |
| Необходимые знания | Виды и технические характеристики расходных материалов, применяемых в глубокой печати |
|  | Правил подготовки расходных материалов для выполнения задания |
|  | Основы теории цвета, цветопередачи |
|  | Печатные и колористические свойства красок, правила смешения красок |
|  | Взаимодействие различных видов запечатываемых материалов с красками |
|  | Технологические режимы работы оборудования глубокой печати |
|  | Технические требования к печатным формам глубокой печати, правила их подготовки к работе, методы контроля их качества |
|  | Средства ухода за оборудованием глубокой печати, печатными формами, ракелями, сушильными и отделочными устройствами |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Организация собственной деятельности, исходя из определенной задачи |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка печатных форм в оборудовании глубокой печати | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и качества печатных форм глубокой печати на соответствие заданию |
| --- | --- |
|  | Выбраковка дефектных печатных форм глубокой печати |
|  | Закрепление печатных форм глубокой печати на формных цилиндрах вручную или с помощью специальных устройств |
|  | Удаление загрязнения с поверхности печатных форм глубокой печати и их смывка |
|  | Проверка настройки печатных аппаратов и красочного аппаратов оборудования глубокой печати |
| Необходимые умения | Определять качество печатных форм глубокой печати |
|  | Выполнять выбраковку печатных форм глубокой печати |
|  | Настраивать печатный и красочный аппараты оборудования глубокой печати |
|  | Проверять настройку печатных аппаратов и красочного аппаратов оборудования глубокой печати вместе с печатными формами |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Технические требования к печатным формам глубокой печати |
|  | Технологические операции подготовки оборудования плоской офсетной печати к печатанию тиража |
|  | Технологические режимы работы оборудования глубокой печати |
|  | Взаимодействие красок с печатными формами глубокой печати |
|  | Технологический процесс изготовления форм глубокой печати |
|  | Методы контроля качества печатных форм глубокой печати |
|  | Правила закрепления печатных форм в печатных аппаратах глубокой печати |
|  | Параметры настройки печатных аппаратов оборудования глубокой печати |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Организовывать собственную деятельность, исходя из определенной задачи |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Настройка лентопроводящей системы оборудования глубокой печати | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности узлов и устройств лентопроводящей системы оборудования глубокой печати согласно руководству по эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Настройка лентопроводящей системы оборудование глубокой печати |
|  | Заправка запечатываемого материала в лентопроводящую систему оборудования глубокой печати |
|  | Оформление необходимой технической и учетной документации |
| Необходимые умения | Контролировать работу системы проводки оборудования глубокой печати |
|  | Определять и устранять неисправности в работе лентопроводящей системы оборудования глубокой печати |
|  | Оформлять необходимую техническую и учетную документацию |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство лентопроводящей системы оборудования глубокой печати |
|  | Технологические режимы работы оборудования глубокой печати |
|  | Правила эксплуатации лентопроводящей системы оборудования глубокой печати |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Правила оформления необходимой технической и учетной документации |
| Другие характеристики | Организовывать собственную деятельность, исходя из определенной задачи |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Настройка листопроводящей системы оборудования глубокой печати | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности узлов и устройств листопроводящей системы оборудования глубокой печати согласно руководству по эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Настройка листопроводящей системы оборудование глубокой |
|  | Заправка запечатываемого материала в листопроводящую систему оборудования глубокой печати |
| Необходимые умения | Контролировать работу листопроводящей системы оборудования глубокой печати |
|  | Определять и устранять неисправности в работе листопроводящей системы оборудования глубокой печати |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство листопроводящей системы оборудования глубокой печати |
|  | Технологические режимы работы оборудования глубокой печати с листовой подачей |
|  | Правила эксплуатации листопроводящей системы оборудования глубокой печати |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Правила оформления необходимой технической и учетной документации |
| Другие характеристики | Организовывать собственную деятельность, исходя из определенной задачи |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Печатание первых (контрольных) оттисков на оборудовании глубокой печати и их утверждение | Код | B/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности оборудования глубокой печати |
| --- | --- |
|  | Настройка секций, устройств и узлов оборудования глубокой печати. Введение соответствующих команд на пульте управления |
|  | Получение первых (контрольных) оттисков |
|  | Сравнение полученных контрольных оттисков с заданием |
|  | Проверка параметров контрольных оттисков с помощью контрольно-измерительных приборов |
|  | Утверждение контрольного оттиска в качестве образца у мастера или начальника цеха |
| Необходимые умения | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты для оценки качества оттисков |
|  | Использовать оборудование глубокой печати для получения пробных (контрольных) оттисков |
|  | Выполнять текущее техническое обслуживание оборудования глубокой печати |
|  | Проверять работоспособность оборудования глубокой печати |
|  | Регулировать узлы оборудования глубокой печати |
|  | Настраивать узлы печатных секций оборудования глубокой печати |
|  | Оценивать качество печати и причины возникновения дефектов печати |
|  | Устранять неполадки и сбои в работе оборудования глубокой печати при производстве тиража заказа |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Технологические операции подготовки оборудования глубокой печати к работе |
|  | Правила эксплуатации оборудования глубокой печати согласно руководству по эксплуатации |
|  | Технологические режимы работы оборудования глубокой печати |
|  | Виды расходных материалов, применяемых в глубокой печати |
|  | Основы теории цвета |
|  | Взаимодействие красок с различными видами запечатываемых материалов |
|  | Требования к печатным формам |
|  | Правила подготовки расходных материалов к работе |
|  | Методы контроля качества печатных форм глубокой печати |
|  | Особенности приводки красочных изображений при печатании многокрасочных работ |
|  | Параметры настройки печатных аппаратов оборудования глубокой печати |
|  | Технические требования к сушильным, вспомогательным и отделочным устройствам |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Организация собственной деятельности, исходя из определенной задачи |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Печатание тиража на оборудовании глубокой с проверкой качества отпечатанной продукции | Код | B/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Настройка оборудования глубокой печати на печатание тиражной продукции |
| --- | --- |
|  | Выполнение задания на печатание тиража заказа |
|  | Проведение контроля качества и количества тиражных оттисков |
|  | Применение приборов и инструментов для контроля качества оттисков тиражной продукции |
|  | Определение неполадок в работе оборудования глубокой печати по дефектам оттисков |
|  | Регулировка узлов и секций оборудования глубокой печати в процессе печатания тиража |
|  | Устранение неполадок и сбоев в работе оборудования глубокой печати |
|  | Контроль процессов подготовки тиражной продукции к последующей транспортировке после печати |
|  | Организация приемки отпечатанной продукции |
|  | Перемещение отпечатанной продукции в соответствии с заданием |
|  | Оформлять отчётную документацию |
| Необходимые умения | Настраивать оборудование глубокой печати на печать тиражной продукции |
|  | Контролировать качество оттисков тиражной продукции |
|  | Использовать приборы и инструменты для оценки качества оттисков |
|  | Осуществлять техническое обслуживание оборудования глубокой печати во время печатания тиража заказа |
|  | Определять и устранять неполадки в работе оборудования глубокой печати по дефектам печати |
|  | Производить необходимую регулировку секций оборудования глубокой печати |
|  | Использовать необходимые приспособления и оборудование для приемки тиражной продукции |
|  | Устранять типичные неполадки в работе приемно-выводных и вспомогательных секций и методы их устранения |
|  | Контролировать процессы подготовки тиражной продукции к последующей транспортировке |
|  | Использовать необходимые средства перемещения готовой продукции |
|  | Заполнять отчётную документацию |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Правила эксплуатации оборудования глубокой печати согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Технологические режимы работы оборудования глубокой печати |
|  | Требования к качеству тиражной печатной продукции |
|  | Основы теории цвета. Цветовые измерения. |
|  | Методы контроля качества тиражной печатной продукции |
|  | Требования к печатным формам |
|  | Требования к сушильным, отделочным и конвертинговым устройствам, входящим в состав оборудования глубокой печати |
|  | Порядок приёмки отпечатанной продукции контролером |
|  | Типичные неполадки в работе приемно-выводных и вспомогательных устройств и методы их устранения |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Правила оформления отчётной документации |
| Другие характеристики | Организация собственной деятельности, исходя из определенной задачи |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования глубокой печати | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор оборудования глубокой печати Старший печатник глубокой печати Печатник глубокой печати |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на оборудовании офсетной печати не менее 3 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке [6] |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7322 | Печатники |
| ЕТКС | §§ 17-23 | Печатник глубокой печати |
| ОКПДР | 16548 | Печатник глубокой печати |
| ОКСО | 2.29.01.27 | Мастер печатного дела |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования глубокой печати по окончании печатания тиража | Код | C/01.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение последовательности выполнения работ |
| --- | --- |
|  | Съёма печатных форм с оборудования глубокой печати и подготовка их к хранению |
|  | Чистка узлов оборудования глубокой печати |
|  | Проверка состояния оборудования глубокой печати по окончании работ по обслуживанию |
| Необходимые умения | Руководствоваться инструкцией по эксплуатации оборудования глубокой печати |
|  | Выполнять техническое обслуживание оборудования глубокой печати |
|  | Производить мойку и чистку элементов печатных секций, узлов и секций оборудования глубокой печати |
|  | Оценивать полноту и качество технического обслуживания оборудования глубокой печати |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Правил эксплуатации обслуживаемого оборудования глубокой печати |
|  | Правила ухода за печатными формами |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Организация собственной деятельности, исходя из определенной задачи |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Передача оборудования глубокой печати по смене | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр оборудования глубокой печати по окончании смены |
| --- | --- |
|  | Сдача неиспользованных расходных материалов по окончании смены |
|  | Проведение профилактических работ на оборудовании глубокой печати в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Проверка состояния систем, секций и узлов оборудования глубокой печати |
|  | Запись информации о работе оборудования глубокой печати в журнале передачи смен |
| Необходимые умения | Проводить необходимые профилактические работы по обслуживанию оборудования глубокой печати |
|  | Применять соответствующие приборы, оснастку и приспособления при проведении профилактического обслуживания оборудования глубокой печати |
|  | Осуществлять смазку узлов оборудования плоской офсетной печати во время проведения технического обслуживания |
|  | Вести отчетную документацию по профилактике оборудования |
| Необходимые знания | Принципы работы и устройство оборудования глубокой печати |
|  | Правила эксплуатации и регламенты обслуживания оборудования глубокой печати |
|  | Правила ухода за печатными формами глубокой печати |
|  | Правила оформления приёмо-сдаточной документации |
|  | Правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Организация собственной деятельности, исходя из определенной задачи |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

НТО работников печати России

(наименование организации)

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| № п/п | Организация |
| --- | --- |
| 1. | ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», г. Москва |
| 2. | Межрегиональная ассоциация полиграфистов, г. Москва |
| 3. | ЗАО «НИИполиграмаш», г. Москва |
| 4. | Национальная конфедерация упаковщиков, г.Москва |
| 5. | ГБПОУ города Москвы "Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина" |
| 6. | ГБПОУ Рыбинский полиграфический колледж, г. Рыбинск |
| 7. | ГБПОУ «Новосибирский колледж печати и информационных технологий», г. Новосибирск |
| 8. | ОАО «ВНИИ полиграфии», г. Москва |

# Endnotes

1	 Общероссийский классификатор занятий

2	 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

3	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 55, раздел «Формные процессы полиграфического производства»

4	 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

5	 Общероссийский классификатор специальностей по образованию

# 6	Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями и дополнениями).